Согласовано:

Утверждаю:

Исполнительный директор

НТ МУП «Горэнерго»

Д.С. Шурупов

"21" февраля 2019г.

Техническое задание.

В связи с отсутствием в штате предприятия оперативного электротехнического персонала(п.п.ПТЭЭП1.5.1) и наличием электроприемников II категории, необходимо ведение оперативного и технического обслуживания следующих электроустановок:

- РУ-6 кВ. ТНС-2( ТП-2038). Границы эксплуатационной ответственности устанавливаются на выводах 0,4 кВ. силового трансформатора ТНС-2, на кабельных наконечниках отходящей линии в яч.4 насоса №3, в яч.5 насоса №2, в яч.7 насоса №1.

- РУ-6 кВ. ТНС-3 (ТП-2083), КЛ-6 кВ ТНС-3 - ТП-2004 (L=0,33 км), КЛ-6 кВ. от ТНС-З до оп.№4ЛЭП-6кВ. ТП-2210-TII-2004(L=0,05 км). Границы эксплуатационной ответственности устанавливаются на выводах 0,4 кВ. силового трансформатора ТНС-3, на кабельных наконечниках отходящей линии в яч.7 насоса №2, в яч.8 насоса №3, в яч.4 насоса №1.

- РУ-6 кВ ТНС-1 (ТП-2073), КЛ-6 кВ ТНС-1 - ТРП- 2004 (L=0,41 км), КЛ-6 кВ. ТНС-1-ВЛ-6 кВ фид. № 178 от ПС-192 ОАО НПК «УВЗ»(L=1,25 км). Границы эксплуатационной ответственности устанавливаются на выводах 0,4 кВ силовых трансформаторов Т-1,Т-2, на кабельных наконечниках отходящей линии в яч.11 насоса №3, яч.4 насоса №2, яч. З насоса №1.

- РУ-6 кВ. ТНС-5 (ТП-2088), КЛ-6 кВ. TI1C-5 - ТРП-2005 вв 1,2 (L= 1,96 км). Границы эксплуатационной ответственности устанавливаются на выводах 0,4 кВ силовых трансформаторов Т-1,Т-2, на кабельных наконечниках отходящей линии в яч.9 насоса №2, в яч.11 насоса №3, в яч.2 насоса №1.

- РУ-6 кВ. ТНС-6 (ТП-2100), КЛ-6 кВ. ТНС-6 - ТРП- 2011 вв 1,2 (L=l,08 км), КЛ-6 кВ. ТНС-6-ВЛ-6 кВ. фид. «Насосная 10 А». Границы эксплуатационной ответственности устанавливаются на выводах 0,4 кВ ТСН-1 ,ТСН-2, на кабельных наконечниках отходящей линии в яч.11 насоса №2, в яч.1 насоса №1, в яч.12 насоса №3 в ТНС-6.

- РУ-6 кВ ТНС-8 (ТП-2105), КЛ-6 кВ ТНС-8 - ТРП- 2009 вв 1,2 (L=0,09 км). Границы эксплуатационной ответственности устанавливаются на выводах 0,4 кВ силовых трансформаторов ТСН-1,ГСП-2, на кабельных наконечниках отходящей линии в яч.11 насоса №3, в яч.10 насоса 2, в яч.1 насоса №1.

- РУ-6кВ. ТНС-27(ул. Володарского).КЛ-6кВ. ТНС-27 -ТРП-2004 (яч.Ю) (1=1,15км). КЛ-6кВ. ТНС-27 — ТРП-2012(яч.16) (L=0,4км); КЛ-6кВ. ТНС-27 — ТРП-2001 (яч.5) (L= 1,03км).

Границы эксплуатационной ответственности устанавливаются на выводах 0,4кВ силовых трансформаторов Т-1, Т-2, на кабельных наконечниках отходящей линии в яч.1 насоса №2, яч.11 насоса №1, яч.12 насоса №3.

Сроки выполнения работ с марта 2019 г. по 31 декабря 2019 г.

При выполнении работ по оперативному и техническому обслуживанию необходимо выполнять:

- Оперативные переключения;

- Контроль уровня масла;

- Внешний осмотр выключателей;

- Протирка изоляции выключателей;

- Внешний осмотр разъединителя;

- Протирка изоляции разъединителя;

- Профилактические проверки выключателей и разъединителей;

- Проверка работы релейной защиты и автоматики;

- Снятие показателей параметров сети.

Требования к исполнителю:

- Знание и соблюдение требований действующих законодательных актов и государственных стандартов, согласно ПТЭЭП и ПУЭУ;

- Наличие внутреннего Положения об организации контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на предприятии, квалификационные удостоверения, подтверждающие прохождения обучения и допуск к работе по профессиям, а так же документы подтверждающие прохождения обучение и проверку знаний по охране труда, электробезопасности и удостоверения об аттестации в области   промышленной безопасности установленной формы для работы на опасных производственных объектах, членство СРО, наличие оформленного допуска в электроустановки сетевых организаций;

- Соблюдать необходимые требования промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Соблюдать правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

- При выполнении работ обеспечивать проведение производственного контроля в области промышленной безопасности, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (Федеральный закон от 21.07.97 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»)

- Обеспечить персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и специальной обувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а так же всеми необходимыми для проведения работ приборами, инструментами и приспособлениями.

Зам. гл. инженера НТ МУП «Горэнерго»					Сасин А.Н.

| Расчет |
| --- |
| стоимости обслуживания |
| распредсетей |
| на 2019 год |
| № п/п | Классификация распределительных сетей | Единица измерения | Кол- во | Цена, руб. | Сумма за месяц, руб. | Сумма за 2019 год, руб. |
| 1 | Кабельная линия напряжением 6/10 кВ | км | 7,75 |  |  |  |
| 2 | РУ-6 кВ однотрансформаторной подстанции | шт. | 2 |  |  |  |
| 3 | РУ-6 кВ двухтрансформаторной подстанции | шт. | 5 |  |  |  |
| 4 | Трансформатор трехфазный силовой напряжением 6(10)/0,4 кВ | шт. | 12 |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |